## Slide 1: Forgalomirányító

## Slide 2: Forgalomirányító indítási folyamata
Helyezzük fel a 1841-es forgalomirányítónkat
Kattintsunk a CLI fülre
Az indításnál egy POST fut le (power on self test) ellenőrzi saját magát
Minden hardverelem működőképes e
Ezután betölti a rendszerindító operációs rendszert
System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.

## Slide 3: Forgalomirányító indítási folyamata
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Semmilyen konfiguráció nincs a routeren
Nincs indító konfiguráció
Mivel ez egy be nem konfigurált router ezért ajánlja fel a konfigurációs dialógust (be lehetne állítani az eszköz ip címét hostnevét stb.)
Ne éljünk vele írjuk be: no

## Slide 4: Konfigurációk fajtái
Futó konfiguráció, (running-config), aktív konfiguráció
startup-config
A router a működés során a running-configgal dolgozik
Lépjünk be privilegizált módba (enable)
Jelenítsük meg a futó konfigurációt (show running-config)
Lépjünk be a konfigurációs módba (conf t)
Állítsuk át „bitang”-ra a hostnevet (hostname bitang)
Lépjünk ki a konfigurációs módból (exit)

## Slide 5: Konfiguráció fajtái
Írassuk ki a running-config-ot (show running-config)
A hostname megváltozott
A futó konfiguráció a ramban helyezkedik el
Az eszköz újraindításakor ez elvész
Másoljuk át a futó konfigurációt a starup konfigurációba
copy running-config startup-config (utána enter) vagy copy run start
Indítsuk újra a routert (reload)

## Slide 6: Hibaelhárítás (hiányzó vagy sérült image esetén)
enable
dir flash
delete c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
reload
delete c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.

## Slide 7: Hibaelhárítás (hiányzó vagy sérült image esetén)
Rommon módban indul el a router
? Majd enter
Tftp image download-ot fogjuk használni a helyerállításnál
Tegyünk fel egy servert ami támogatja a tftp-t majd kössük össze a két eszközt keresztkötésű kábellel
Server ip címe: 192.168.1.100 subnet: 255.255.255.0 gateway: 192.168.1.1 DNS: 8.8.8.8

## Slide 8: Hibaelhárítás (hiányzó vagy sérült image esetén)
ROUTERNÉL
Tftpdnld (enter)
IP_ADDRESS= 192.168.1.1
IP_SUBNET_MASK= 255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY= 192.168.1.1
TFTP_SERVER= 192.168.1.100
TFTP_FILE=c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin